ZNR智能全自动软水器与美国阿图祖全自动软水器全面比较

| 项目 名称 | 产品知识 产权状况 | 产品 用途 | 设计追求 | 产水 模式 | 产水量 | 制水 工艺 | 结构 特征 | 控制方式 | 集成阀材 质 | 罐体 材质 | 运行 成本 | 设备 树脂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZNR智能全自动软水 | 中国专利 （ZL9824142） | 较大的工业锅炉，燃油、燃气锅炉 | 水质保证程度高（0.005mmol/L） 可靠性高，技术经济指标高，功能齐全 | 双柱交替连续产水，确实保证了重要的工业锅炉用水需求。 | 稳定产水量不低于铭牌值10% | 对流再生工艺和逆流再生效果一样。软化水化盐、稀释、再生、小清洗、大清洗。最合理的再生工艺省盐，再生效果好，树脂寿命长（6年以上） | 交换柱有双法兰，双视孔，便于使用盐液系统有双层过滤装置净化盐液。 | 西门子PLC可编程控制器，控制精度高，可靠性高，功能强大（可实现水质在线监测，水箱水位自动控制等功能，有通讯能力，可实现中央控制）盐液有流量计精确控制。 | 优质锡青铜，不锈钢制造，强度高，寿命长，适应水压范围广。 | 1Cr18Ni9Ti 奥氏体不锈钢 | 盐比耗为80~90克/克当量为阿图祖的一半左右 | 含树脂 |
| 美国阿图祖全自动软水器 | 无 | 小型民用锅炉及生活软水 | 水质保证一般（0.03mmol/L） 加工简便（塑料注塑）低成本在批量生产，功能简单。 | 单罐间断产水到一定时间后需等待一段时间才能产水。 | 稳定产水量常低于铭牌值20% | 一般情况顺流再生固定床，我国七十年代的制水工艺。生水化盐浓 盐液再生，生水反洗，造成盐耗高，水质不稳定，树脂寿命短，一般2年左右。 | 结构简单无视孔，无法兰，便于加工，成本低，盐液无净化装置，不适于用我国工业用盐。 | 单板机控制，可靠性较差，功能单一，无法升级。 盐液无精确控制。 | 塑料制成；强度低，供水水压受限制。 |  | 180~230克/克当量 |  |

兰州济美水处理设备有限责任公司